| NEW HOLLAND | SERIE CX 7 Y 8 | Nº 02 / 2019 |
| --- | --- | --- |

| MODELOS | CX7.80 | CX7.90 | CX8.70 | CX8.80 | CX8.90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase | VI | VII | VII | VII | VIII |
| P .V. R. P. (sin iva) | € | € | € | € | € |
| Potencia Nominal (CV) | 306 | 333 | 333 | 374 | 420 |

COMENTARIOS SOBRE LA GAMA

LA UNIDAD DE POTENCIA. EL MOTOR

EL ENTORNO DEL CONDUCTOR

LA TRANSMISIÓN

LA TRACCIÓN

EL SISTEMA DE NIVELACIÓN

EL SISTEMA DE SIEGA

EL SISTEMA DE TRILLA

EL SISTEMA DE SEPARACIÓN

EL SISTEMA DE LIMPIEZA

EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

# Text boxes

Todos los modelos son del tipo 2RM con tracción en las ruedas delanteras. Como opción todos los modelos pueden configurarse con la doble tracción 2+2RM, con suspensión Terraglide, con conexión electro hidráulica, motores hidrostáticos, y diferentes dimensiones de neumáticos adelante/atrás, y sistema de bloqueo del diferencial con conexión electro hidráulica desde la cabina. Las cosechadoras, excepto los modelos CX7.80 y CX8.70 pueden configurarse opcionalmente con semi orugas Smart Trax de baja compactación en el eje motriz delantero.

Es hidrostática con cuatro gamas de velocidades, y selección de marchas electrónica.  Todas las cosechadoras disponen de control de crucero. Y el motor ajusta su régimen de giro a la velocidad de desplazamiento en carretera. Velocidad máxima de desplazamiento de 40kmh. Discos de frenos en el eje motriz.

Los motores son de fabricación Fiat Iveco PT Cursor 9. Todos los modelos montan inyección a alta presión con Common Rail, cumplen con la fase 4, (fase 5 en CX 8.80 y CX 8.90) de emisiones mediante la incorporación del sistema ERG de recirculación de los gases de escape, SRC con Reducción Catalítica Selectiva, DOC Catalizador de Oxidación Diesel, y DPF Filtro de Partículas Diesel, con AdBlue, solución al 35 de agua/urea. El depósito de combustible tiene una capacidad de 750 litros y de 170 litros el depósito de Ad Blue.

Los cabezales de siega de todas las cosechadoras pueden configurarse para cualquier tipo de cosecha. Los cabezales standard para trigo y cebada, montan el accionamiento mecánico unilateral con el eje cardan telescópico automático para el accionamiento de las cuchillas de corte con una barra continua de cuchillas.  Opcionalmente las cosechadoras se pueden configurar con el cabezal Heavy Duty Varifeed como plataforma de corte ajustable longitudinalmente hasta 575 mm electro hidráulicamente desde la cabina. El sinfín de alimentación, de dedos retráctiles en toda su anchura, es accionado mecánicamente, manteniendo el ajuste continuo de la altura del sinfín. El molinete es accionado hidráulicamente, manteniendo su velocidad de giro proporcional a la velocidad del avance, pudiendo invertir su giro accionado hidráulicamente desde la cabina del conductor al tiempo que se invierte el movimiento del sinfín y del canal de alimentación. Este canal consta de cuatro cadenas con listones combinados. Tanto el rodillo de la alimentación como el accionamiento de las cuchillas están asegurados individualmente mediante embragues contra sobrecargas. El sistema de alimentación Intelli Cruise adapta automáticamente la velocidad de avance a la cantidad de material que entra. Patines de control de altura. El sistema Auto Float adapta automáticamente el cabezal a las ondulaciones del terreno de forma longitudinal al sentido de avance de la cosechadora, corrigiendo las señales excesivas de peso, mientras mantiene constante la presión sobre el terreno. El sistema opcional Lateral Float de control automático de la altura del cabezal, mantiene la flotación lateral en la parte delantera del cabezal.

Todos los modelos montan cabina presurizada Harvest Suite Ultra apoyada en silent blocks de goma, con Aire Acondicionado y Calefacción. Todos los mandos están agrupados en el pupitre-consola de lateral, junto al Monitor IntelliView IV. En la palanca multifunción Command Grip están integrados los principales mandos para el control de la máquina. El asiento del conductor tiene suspensión neumática y control de su peso y de la altura. La columna de la dirección es regulable en tres dimensiones. Las cosechadoras pueden configurarse opcionalmente con GPS, y Auto Guiado Intelli Steer.

FOTOGRAFÍA DE LA GAMA

Las serie CX7 Y CX8 de New Holland, que consta de cinco modelos de cosechadoras, es una serie lanzada al mercado en el año 2019, de alta potencia, con sistema de trilla tangencial y de separación por sacudidores longitudinales. Es una serie que presenta sistemas de automatización y sincronización en las funciones básicas de sus elementos y que puede configurarse con los sistemas de la Agricultura de Precisión. Están fabricadas en Bélgica.

El sistema de nivelación Everest (opcional), trabaja en combinación con un sistema de cribas autonivelantes en pendientes hasta un 30% de desnivel lateral. Como nivelación base todos los modelos pueden trabajar en pendientes laterales del 15%.

El sistema de trilla MultiTresh, de cuatro cilindros es un sistema tradicional tangencial con cóncavo y cilindro de trilla. Un lanzador batidor trasero de ocho barras y un rotor Separador Rotativo de doce barras, con regulación de su cóncavo en dos posiciones, más otro batidor trasero cuadrado completan el sistema de trilla. Tanto el lanzador batidor trasero como el Separador Rotativo están sincronizados en el giro.

Además del equipamiento de Separador Rotativo y el batidor Straw Flow, las máquinas disponen de sacudidores (5 ó 6) de fondo cerrado y cuatro saltos, con regulación de la velocidad variable de zarandeo de 170/240rev/min mediante el sistema OptiSpeed que ajusta automáticamente la velocidad de los sacudidores al desnivel de las pendientes arriba/abajo.

Es un sistema de triple limpia, en cascada. La mesa de preparación, que recibe el grano de los sacudidores de fondo cerrado, tiene una inclinación de 450mm y realiza una precriba, mediante un salto en el plano de preparación, además de recibir un flujo directo de aire desde el ventilador. El cajón de cribas, de doble salto, consta de dos cribas, superior e inferior. El ventilador, de aspas, dispone de tres salidas, enviando un flujo de aire a la precriba, y dos flujos de aire a las cribas. Las cosechadoras se pueden configurar opcionalmente con la regulación eléctrica de las cribas desde la cabina. El sistema opcional Smart Sieve compensa las pendientes laterales aumentando el movimiento lateral del cajón de cribas, hasta el 25%, mientras el sistema Opti Fan corrige automáticamente las fluctuaciones de la velocidad del flujo de grano en el cajón de cribas según la inclinación longitudinal del terreno. Un picador opcional con regulación hidráulica contiene las cuchillas, las contra cuchillas y el peine, distribuyendo radial y homogéneamente la paja.

Un sensor de humedad, en el elevador, permite la determinación de la calidad del grano, y una ventana situada en la cabina permite el control visual del grano. Otro sensor por impacto en el elevador del grano limpio controla el rendimiento. Un sinfín distribuye el grano en la tolva. El tubo de descarga, con salida horizontal permite descargar el grano hasta una distancia de diez metros del centro de la máquina.